福建省福州儿童医院门诊裙楼LED显示屏招标文件

本次招投标工作由院招投标领导小组组织实施，本着公开、公正、公平的原则进行。具体招标文件如下：

一、项目名称：福建省福州儿童医院门诊裙楼LED屏。

二、建设地点：鼓楼区八一七中路145号福建省福州儿童医院门诊裙楼一楼大厅前。

三、LDE显示屏整体画面尺寸宽高比：

门诊裙楼长度11.4米，高度80米（以实际安装尺寸为准）。

四、招标、投标相关要求

（一）必须符合《中华人民共和国政府采购法》中规定的条件；

（二）具有独立法人资格及与本次采购相应的经营范围；

（三）必须为本地的生产或经营企业；

（四）室内电子显示屏，用于文字、图像显示，便于操作和通讯，需提供ISO9001认证（含显示屏生产）证书；

（五）需提供室内单色显示屏中国国家强制性产品认证证书即CCC证书；

（六）需提供用于出厂检验的仪器设备清单；

（七）若提供的是英文证书，应同时提供中文翻译件及翻译件的公证书；

（八）设备描述及用途说明；

（九）技术要求及参数

1、软硬件的技术要求符合国家及行业标准(电子部《SJ/T11141-2003》)；

2、颜色种类：单红色显示；

3、象素点间：4.75mm；

4、象素点直径：3.7 mm；

5、控制方式：同步或异步控制；

6、屏幕尺寸根据实际测量，厂家按平方报价；

7、发光均匀：无抖动闪烁现象

8、画面更新：120帧/秒；

9、整屏结构平整，平整度小于1mm；

10、信号传输距离≤100m（超五类网线传输），距离≥100m要用光纤传输；

11、垂直视角：≥1600；

12、水平视角：≥1600；

13、亮度：≥1500cd/㎡；

14、屏体边框：采用优质亚光不锈钢材料，内部整体钢结构，框宽：35mm

15、使用环境门诊裙楼为室内屏。

16、管芯：台湾光磊

（十）售后服务要求

1、报价人应承诺对报价产品提供为期贰年的质保期，并负责终身免费保修，在质保期提供免费维修及更换配件，免费维护维修期外以最优惠的价格提供维修改造服务，服务水准与免费维护维修期内相同；

2、报价人须保证向使用方提供技术支持，在接到使用方服务请求的半小时之内给予电话回复，如需要可在接到服务请求4小时内到达现场，进行现场维护；

3、报价人须承诺为使用方工作人员进行必要的现场免费技术培训，保证使用方人员能独立使用该设备，完成日常操作和相关维护。

（十一）验收及培训

由医院信息科组织相关部门人员进行验收。

1.验收要求

（1）LED显示屏的硬件环境：LED显示屏硬件部分包括控制部分、通讯部分及显示部分。

（2）外观：LED显示屏无明显划痕，外框焊接平整、无毛刺。

（3）像素中心距精度：LED显示屏的像素中心距精度应不大于百分之十五。

（4）平整度：LED显示屏的平整度应不大于1 mm。

（5）安全要求：LED显示屏属GB 4943规定的I类安全设备。

（6）接地：LED显示屏应有保护接地端子。

（7）最大亮度：LED显示屏最大亮度应符合Φ3.7电子版规格亮度≥150cd/㎡。

（8）视角：垂直视角≥1600；水平视角≥1600。

（9）供电电源：LED显示屏的供电电源为220 V（士10%），50 Hz（士5%）；LED显示屏单位显示面积的最大功耗400瓦/平方米。

2．验收供应方必须提供以下技术文件

（1）设备参数清单及控制系统的操作手册，在终验收报告签署前交付完毕。

（2）随设备文件合格证明书、使用说明书、电子文档（光盘）一份。

3．培训内容包括

（1）计算机网络与显示屏的连接方法。

（2）显示屏工作原理。

（3）常见故障排除方法。

（4）显示屏操作规程。

（5）专用软件的操作。

（6）视频图像的播放。

（7）临时通知的制作与播放。

五、供货及安装、调试要求

1、供应商提供的货物（含配件）应是全新、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题；

2、按甲方要求，按时、按地点完成安装，在未验收前，货物保管、安全均由成交供应商负责。

3、采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由成交供应商负责。

4、如未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失。

五、投标人资质要求：

（1）经工商行政管理部门注册登记核准、能独立承担民事责任的法人组织，具有独立签订合同的能力，并符合投标项目经营范围。

（2）投标人必须是LED显示屏的制造商或经制造商的正式授权的代理商或经销商。

（3）投标人注册资金不小于50万元人民币（年检有效，并加盖公章）。

（3）法人授权委托书及委托代理人身份证复印件。

（4）对本次竞标活动及竞标文件的响应与承诺，另需提供本次采购产品的原材料技术参数及安装方案。

（4）以上竞标资质证明文件及竞标报价各页均盖竞标单位公章。装订成册，装进档案袋密封。

六、招标时间安排：

1、投标人报名时间：

2012年12月10日至2012年12 月17日17：00止

2、投标人报名地点：

福建省福州儿童医院办公室

3、联系人及联系电话：于先生，87116337

4、投标时间、开标会议地点在福建省福州儿童医院召开，时间另行通知。

七、投标书要求：

1．公司营业执照、资质证书、税务证明、法人代表证明书或法人授权委托书原件、受托人身份证复印件（原件携带备查）；

2．投标报价及价格组成细目（报价书必须由法定代表人或委托人签名并加盖公章），付款方式；

3、项目安装方案

4、报价清单、明细表和质保期；

5、本次招标采用总承包方式，因此投标人的报价应包括所投设备及辅材费用、箱体材料费用、安装费用、整体调试费用、系统集成费用、人员培训费用、免费维保期内维保服务、系统升级、相关税费、规费、利润直至竣工验收合格的所有费用。

6、具有相应资质证书的请提供复印件；

7、标书分为正本副本各一份，将上述资料统一密封在文件袋内，在文件袋封口处加盖投标人公章。

八、评标办法及定标

1、现场收取招标保证金10000元，没有中标的单位现场退还；

2、采取现场开标形式，以最低价中标法确认中标单位；

3、投标最高限价：单价2100元/平方米，有效投标报价：应低于最高限价。

4、确定中标单位：将所有有效报价由高至低排列好顺序，价格最低者为第一中标人，若第一中标人不能应标的，以价格次者为第二中标人，若出现两家或两家以上报价相同的,则在此标价为基价继续投标直至产生中标人。

5、中标价即为项目包干价及维修、各项维护费用。

九、废、弃标条款：

1、未能在规定时间内投递标书；

2、法定代表人或其委托代理人未参加投标会和迟到者；

3、标书中材料不齐全；法定代表人或委托书的代理人参加投标会时，无法定代表人证明书或法人授权委托证明书，法定代表人或法人授权委托人未出示身份证；

4、投标文件与招标文件中的条款与规定有重大偏离或保留；或对本次项目招标范围、质量标准等方面有重大改变；或对招标文件提出的所有实质性要求和条件未能在实质上响应的投标，应做废标处理；

5、投标文件字迹模糊致关键内容不清者；

6、在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标，以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

7、在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标。

十、罚则

1、中标单位不按照合同规定工作，或者不按项目技术及安装要求施工，医院有权提出异议甚至终止合同；

2、如果中标单位不完成应负的合同责任，因此而影响招标单位的管理目标和经济指标，或给招标单位造成直接经济损失，中标单位应当给予补偿或承担相应责任。

十一、合同签定

1、中标者产生后，经医院公示5天无异议，中标单位与医院签定合同，无故不签定合同者，医院没收其投标保证金10000元，本次投标作废。

2、合同一式肆份，中标单位和招标单位各执贰份，从签订之日起生效。

十二、付款方式：

合同签订后，甲方付与乙方合同总价的30%为预付款，待完成安装之前，付至合同总价的70%，项目验收合格付至合同总价款的95%，项目总价款的5%作为质量保证金在验收合格后半年后付清。（甲方在安装完毕后，7个工作日之内验收，逾期按验收合格算；质保期为贰年，自项目验收合格之日起。甲方每次向乙方支付项目款前，乙方必须向甲方提供本单位正规合法的发票。否则甲方有权拒付项目款。

十三、其他

1、招标单位不组织现场勘察，投标单位可自行现场勘察,现场勘察费用及安全责任由投标人自行承担。

2、投标人在收到招标文件和现场勘察后，若有疑问需要澄清应在2012年12月17日前向院办公室提出。

福建省福州儿童医院

二〇一二年十二月十日